## Slide 1: 上海麦士&予芯智能 联合开发

## Slide 2
01
嵌入式系统的定义
02
嵌入式系统架构点
03
我们的培训目标
上节回顾 理解嵌入式系统

## Slide 3
2.2
单片机的架构
单片机架构
01
单片机的语言
02
寄存器和栈简介
03

## Slide 4
从表面上看，人类会思考，思考的物质基础就是我们的大脑，思考本身也许就是“软件”。斯蒂芬霍金说过，人类对自身的了解也许还不如对宇宙了解的更清楚，所以我们现在无法解释这套“软件”是如何运行在大脑之中的。但幸运的是人类创造的机器还是比较容易解释的。
计算机就是一个会“思考”的机器，计算机设计之初是用来做特定计算工作的，所以直到现在我们还称之为“计算”机。比如图灵机，那是用来在解码二战中德国的Enigma通讯密码。
后来的计算机依照冯·诺伊曼架构，把原来单纯计算用途拓展到了更广阔的空间，于是通用计算机出现了。直到现在，计算机主流还是在沿用冯·诺伊曼架构。
未来，随着量子计算的成熟，也许会有颠覆性的架构出现，让我们拭目以待。
大脑是人类区别于动物的最大差异—单片机架构
《模仿游戏》

## Slide 5
2.1.1 内核架构
CPU内核结构
读取
解码
执行
程序计数器
指令寄存器
输出指令地址
读取指令
总线
内存
指令解码器
寄存器堆
运算器
确定操作
选择结果
从内存读取
写入内存
写回结果
取指
解码
执行

## Slide 6
举个栗子
存储器的单元的编号 | 存储器物理单元 | 说明
0x00 | 0x01 | 加法操作的二进制指令
0x01 | 0x01 | 第一个操作数
0x02 | 0x02 | 第二个操作数
0x03 | ？ | 存放结果的地方
0x04 | xxx | 其他指令
0x05 | xxx | 其他操作数
… | … | …
表2.1:一个虚拟的二进制程序的例子
上面的“程序”非常简单，如果看明白了请自己吧计算机的执行结果填写在合适的格子里。
我们培训的是工程师，而不是码农。
工程师和码农的最大区别就是，工程师了解系统，会花更多的时间全盘考虑问题，而码农只知道怎么写属于自己工作范畴的代码。
PC

## Slide 7: PC为什么会满？
PC满了怎么办？

## Slide 8
存储器和地址
地址 0x00000000
地址 0x00000001
地址 0x00000002
地址 0xFFFFFFFE
地址 0xFFFFFFFF
内存空间
0x0B
0x0C
0x0A
地址 0x00000000中的数据

## Slide 9
什么是I/O？
I/O是Input/Output的缩写，看名字就是知道，负责和外部交换数据。对于个人电脑而言输入设备就是鼠标和键盘，最常见的输出设备就是显示器。对于MCU而言，好像就没那么明显。比如一些按键、某些模拟信号，还有来自其他芯片的数据等都是通过输入设备接入MCU的。而一些LED、模拟信号的输出，还可以输出给其他芯片的接口都是MCU的输出设备。它们的形态不像个人电脑那么清晰。
MCU怎么控制或访问这些输入输出设备？
一种称之为存储器映射，另一种成为端口映射。
内存映射
0x20000000 ~
0x40000000 ~
0x00000000 ~
0x1FFFFFFF
0x3FFFFFFF
0x5FFFFFFF
*
*
*
0xC0000000 ~
0xDFFFFFFF
0xE0000000 ~
0xFFFFFFFF
使用内存和I/O共同的访问指令进行访问
CPU
地址 0x000000000~0x1FFFFFFF
映射到内存
地址 0x200000000~0x3FFFFFFF
映射到I/O（键盘）
地址 0x400000000~0x5FFFFFFF
映射到I/O（鼠标）

## Slide 10
总线和分类
总线就是CPU和存储器、I/O等其他设备交换数据的通道。总线将一组信号线连接到多个设备上，大家共享，用同样的信号线来彼此通讯。因为大家共享总线，就一定会出现冲突的情况，所以总线上往往有个仲裁器来负责调停和调度。
总线一般还可细分成控制总线、数据总线和地址总线。数据总线用来负责单纯的数据交换，地址总线用来指定访问的地址，控制总线负责总线访问的控制。各个信号的时序、进行交换的规则成为总线协议。为了避免总线冲突，在通过总线访问设备的时候需要有个规范，同时需要由仲裁器负责判断。
CPU
内存
键盘和鼠标
显示器
总线（共享的通道）
总线的控制
总线从属
总线主控

## Slide 11
总线主控
总线主控
总线主控
《 I 》申请使用总线
申请使用：你向总线仲裁器申请总线使用权。
《 II 》许可使用总线
许可使用总线：若无其他设备在使用总线，那么仲裁器会授权给你使用总线的权力，称之为总线控制权。
《 III 》请求访问
请求访问：在总线上发起对设备的访问。
《 IV 》请求的应答
请求应答：被访问的设备会给出应答。
《 V 》释放总线控制权
释放总线控制权：访问结束后，你必须通知总线仲裁器，释放你的总线控制权。
总线控制器
总线从属
总线控制器
总线传输的步骤
实际情况为了提高总线利用率还有更多的因素要考虑。随着技术进步，嵌入式系统也会有多核的情况，总线的效率瓶颈越来越突出，也许不久的将来会有其他的解决方案出现。

## Slide 12
·
提个问题
AHB有总线仲裁机制，但是APB没有。为什么？

## Slide 13
01
为何要了解汇编语言
02
寄存器介绍
03
什么是栈？
04
栈使用相关的四大原则
下节预告
象形文字的出现 -- 汇编语言