## Slide 1: 上海麦士&予芯智能 联合开发

## Slide 2
01
单片机架构
02
内核架构
03
内部总线
上节回顾 单片机的架构

## Slide 3
2.3
象形文字的出现 --汇编语言
01
为何要了解汇编语言
02
寄存器介绍
03
什么是栈？
04
栈使用相关的四大原则
05
其他内核寄存器
06
汇编指令例子

## Slide 4
2.3.1 为何要了解汇编语言
如前所述，计算机时机器，只能看懂二进制指令。如果说二进制指令是绳结记事的话，汇编语言就算得上是象形文字了。由于汇编语言和MCU密切相关，不同的MCU或者处理器都有自己不同的汇编语言。本课程基于雅特力的AT32F407来讲解，该芯片符合ARM Cortex M4F的芯片架构，所以这里所有的汇编语言都是针对M4F的。ARM Cortex M4F 属于ARMv7E-M内核架构，和ARM Cortex M3属于同一种架构，只是比M3多了些DSP和浮点运算指令。ARM Cortex M0/M0+属于ARMv6E-M架构。
在C++、Java、Python等高级语言大行其道的今天，为什么我们还要学习这门“古老”的语言呢？有两方面原因：
1. 这种“古老”的语言才代表机器的“思维”模式，如果我们不能很好的理解机器的“思维”模式，那我们一定不可能成为一个合格的工程师。对于工作中碰到的问题，也会有隔靴搔痒之感，难以触及问题本质。
2. 这个理由很简单、直接、实用—“装B”。

## Slide 5
2.3.2 MCU寄存器介绍
R0
通用目的寄存器
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
通用目的寄存器
通用目的寄存器
R11
R12
R13（分组）
R14
R15
通用目的寄存器
通用目的寄存器
通用目的寄存器
通用目的寄存器
通用目的寄存器
通用目的寄存器
通用目的寄存器
通用目的寄存器
通用目的寄存器
通用目的寄存器
栈指针（SP）
链接寄存器（LR）
程序计数器（PC）
低寄存器
高寄存器
MSP
主栈指针
PSP
进程栈指针
每个寄存器都有自己的一个编号，代码中可以通过编号访问寄存器

## Slide 6
最重要的特殊功能寄存器
栈指针：
SP
链接寄存器：LR
程序指针：
PC

## Slide 7
2.3.3 系统上电后的状态
0x00
0x00
0x80
存储器的地址 | 地址内的指令
0x00 | Main(){ Instruction 1;
…… | ……
0x10 | Instruction 2;
0x11 | subA();
0x12 | Instruction 3;
…… | ……}
…… | ……
0x20 | subA(){ Instruction 4;
0x21 | subB();
0x22 | Instruction 5;}
…… | ……
0x30 | subB(){ Instruction 6;}
存储器的地址 | 存储器地址内的内容
0x80 | 
PC
LR
SP

## Slide 8
subA()函数调用前的状态
0x11
0x00
0x80
存储器的地址 | 地址内的指令
0x00 | Main(){ Instruction 1;
…… | ……
0x10 | Instruction 2;
0x11 | subA();
0x12 | Instruction 3;
…… | ……}
…… | ……
0x20 | subA(){ Instruction 4;
0x21 | subB();
0x22 | Instruction 5;}
…… | ……
0x30 | subB(){ Instruction 6;}
存储器的地址 | 存储器地址内的内容
0x80 | 
PC
LR
SP
BL subA

## Slide 9
subA()函数调用时的状态
0x20
0x12
0x80
存储器的地址 | 地址内的指令
0x00 | Main(){ Instruction 1;
…… | ……
0x10 | Instruction 2;
0x11 | subA();
0x12 | Instruction 3;
…… | ……}
…… | ……
0x20 | subA(){ Instruction 4;
0x21 | subB();
0x22 | Instruction 5;}
…… | ……
0x30 | subB(){ Instruction 6;}
存储器的地址 | 存储器地址内的内容
0x80 | 
PC
LR
SP
PC 跳转
返回地址保存至LR

## Slide 10
subA()函数调用后的状态
0x20
0x12
0x81
存储器的地址 | 地址内的指令
0x00 | Main(){ Instruction 1;
…… | ……
0x10 | Instruction 2;
0x11 | subA();
0x12 | Instruction 3;
…… | ……}
…… | ……
0x20 | subA(){ Instruction 4;
0x21 | subB();
0x22 | Instruction 5;}
…… | ……
0x30 | subB(){ Instruction 6;}
存储器的地址 | 存储器地址内的内容
0x80 | 0x12
0x81 | 
PC
LR
SP
PUSH LR
将LR的值保存到栈
栈指针累加

## Slide 11
subB()函数调用后的状态
0x30
0x22
0x82
存储器的地址 | 地址内的指令
0x00 | Main(){ Instruction 1;
…… | ……
0x10 | Instruction 2;
0x11 | subA();
0x12 | Instruction 3;
…… | ……}
…… | ……
0x20 | subA(){ Instruction 4;
0x21 | subB();
0x22 | Instruction 5;}
…… | ……
0x30 | subB(){ Instruction 6;}
存储器的地址 | 存储器地址内的内容
0x80 | 0x12
0x81 | 0x22
0x82 | 
PC
LR
SP
PUSH LR
栈指针累加

## Slide 12
subB()函数返回时的状态
0x22
0x22
0x81
存储器的地址 | 地址内的指令
0x00 | Main(){ Instruction 1;
…… | ……
0x10 | Instruction 2;
0x11 | subA();
0x12 | Instruction 3;
…… | ……}
…… | ……
0x20 | subA(){ Instruction 4;
0x21 | subB();
0x22 | Instruction 5;}
…… | ……
0x30 | subB(){ Instruction 6;}
存储器的地址 | 存储器地址内的内容
0x80 | 0x12
0x81 | 0x22
PC
LR
SP
POP PC
将栈中的数据弹出给了PC
栈指针减一

## Slide 13
2.3.4 栈使用相关的四大原则
1.栈空间必须在系统初始化的时候定义好。栈一般位于RAM中。
3.由于栈的空间有限，所以函数不能嵌套的太深，否则会导致系统崩溃。这是我们常说的内存泄露的一种情况。还有就是尽量不要在函数里声明巨大的变量数组，后面会再说明。如果需要比较大的缓存，在有RTOS的情况下可以使用动态内存分配函数，在没有RTOS的情况下，就声明全局数组。
2.在嵌入式系统里，由于RAM空间非常有限，意味着栈的空间也非常有限，所以需要对栈的空间做一些人为的预估。如何预估呢？后面会有更详细的说明。
4.用汇编编程时“PUSH”指令和“POP”指令必须成对使用，否则也一定会导致系统崩溃。

## Slide 14
常用内核状态寄存器
 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26:25 | 24 | 23:20 | 19:16 | 15:10 | 9 | 8：0
APSR | N | Z | C | V | Q |  |  |  | GE |  |  | 
IPSR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 异常
EPSR |  |  |  |  |  | ICI/IT | T |  |  | ICI/IT |  | 
三个状态寄存器分别对应内核的几个不同的运行状态，APSR是指程序正常运行时的一些状态，IPSR是指中断时的状态，EPSR主要针对程序出现分支时的状态。

## Slide 15
内核状态寄存器中的位
位 | 描述
N | 负号标志
Z | 零标志
C | 进位（或者是非借位）标志
V | 溢出标志
Q | 饱和标志
GE[3:0] | 大于或等于标志，对应于每个字节
ICI/IT | 中断继续指令（ICI位），IF-THEN指令状态位用于条件执行
T | Thumb状态位，总是1
异常 | 表示处理器正在处理的异常的编号
状态寄存器中的位

## Slide 16
位 | 描述
nPRIV | 定义线程模式中的特权等级：当该位为0时（默认），处理器处于特权线程模式；当该为为1时，处理器处于非特权线程模式
SPSEL | 定义栈指针的选择：当该位为0时（默认），线程模式使用主栈指针MSP；当该位为1时，线程模式使用进程栈指针PSP;在异常处理模式时，该位始终为0，且对其写操作会被忽略
FPCA | 浮点上下文活跃，只存在于M4F内核中。FPCA在执行浮点指令时会被自动置位，在异常入口处被硬件清除。
nPRIV | SPSEL | 应用场景
0 | 0 | 简单应用，整个应用运行在特权访问等级，主程序和中断处理只会使用一个栈，也就是主栈（MSP）
0 | 1 | 具有嵌入式OS的应用，当前执行的任务运行在特权线程模式，当前任务选择使用进程栈指针（PSP），而MSP则用于OS内核以及异常处理
1 | 1 | 具有嵌入式OS的应用，当前执行的任务运行在非特权线程模式，当前任务选择使用进程栈指针（PSP），OS内核及异常处理使用MSP
1 | 0 | 线程模式运行在非特权访问等级，且使用MSP，处理模式中可见，而用户任务则一般无法使用，这是因为在多数嵌入式OS中，应用任务的栈和OS内核以及异常处理使用的栈是相互独立的
 | 31:3 | 2 | 1 | 0
CONTROL |  | FPCA | SPSEL | nPRIV
控制寄存器

## Slide 17
汇编指令分类
汇编伪指令。顾名思义这类指令不是真正的汇编指令，主要是方便编程而设置的。比如，标号。任何一个引文字符或字符串，在一行的开头顶格，后面紧跟个冒号，就表示一个地址，类似于C语言中的函数名（C语言中的函数名其实就是表示这个函数的开始地址）。还有C语言中常用的宏定义，在汇编语言中也有类似的伪指令。
内核寄存器之间的数据传送指令。主要完成内核中的的寄存器间的数据传送，包括内核中特定寄存器的数据写入或者读出。
存储器访问指令。主要完成将存储器上的数据传送给内核寄存器，或者将内核寄存器上的数据传送给存储器。这里的存储器一般都指RAM。
算数、逻辑、位操作等运算指令。常见的有加法、减法、乘法、除法还有一些M4F特有的浮点运算、DSP运算指令，饱和运算等。逻辑操作和位操作同C语言中的类似，比如与、或、非、位移、位与…..。
程序流程控制。这个和C语言里的“if…else…”类似，可以实现程序条件判断和分支。
特殊指令。比如中断屏蔽、MCU休眠、异常等。

## Slide 18
2.3.6 汇编指令例子
指令 | 类型 | 说明 | 例子
MOV | 汇编指令 | 寄存器间数据传输 | MOV R4,R0 ;把R0的值赋给R4
MRS | 汇编指令 | 将数据从特殊寄存器赋值到通用寄存器 | MRS R7,PRIMASK ;将数据从PRIMASK赋值到R7
MSR | 汇编指令 | 将数据从通用寄存器设置到特殊寄存器 | MSR CONTROL, R2 ;将R2的数据设置到CONTROL寄存器
LDR | 伪指令 | 将一个立即数赋值给寄存器 | LDR R0, =0x12345678 ;将一个32位的立即数赋值给R0
BL | 汇编指令 | 跳转到标号设置的地址 | BL ;跳转到标号的地址处，将返回地址保存在LR寄存器中
CBZ | 汇编指令 | 若寄存器为零，则跳转 | CBZ R0, exit ;若寄存器R0中的值为0，则跳转到exit标号处
PUSH | 汇编指令 | 将寄存器内容压入栈 | PUSH {R0,R3,LR} ;将寄存器R0,R3,LR的内容保存入栈
POP | 汇编指令 | 将栈中的内容取出 | POP {R0,R3,PC} ;将栈中的内容取出保存到R0,R3,和PC中（将触发跳传）
表2.8:常用的几个汇编指令

## Slide 19
下节预告
单片机的外围功能