## Slide 1
上海麦士
嵌入式系统培训
扫码关注公众号
获取更多干货

## Slide 2
这些年我到底玩儿了些啥？
每个工程师内心都是一个孩子，驱动我们的有时候只是简单的一个词“好玩”
2001年
国内公司
PIC单片机
第一代付费率电表
2004年
日本公司
32位的单片机
RTOS—uC/OS
2005年
韩国公司
第一代多媒体功能机
多媒体协处理器
2009年
日本公司
手机上的传感器
软件移植
2013年
上海麦士
回归嵌入式系统
BLE
Sean Wang 肖恩

## Slide 3
玩了这么多年嵌入式，懂了：
好看的皮囊千遍一律，有趣的灵魂万一挑一

## Slide 4
一起玩过的项目
  实用
  工程师一定是在项目和实践中成长的无项目不工程
  好玩
  攻城拔寨，无项目，不开心
  独乐乐不如众乐乐
  无项目，不轰趴
  赚钱
  一个产品级项目九死一生
  无项目不赚钱
Notes: 实用： 大学教育和工作环境大相径庭。在学校中，我们对于所学的东西不知所云，毕业后对于所学的东西也不知所用，导致毕业后很多同学不知所措，自然也就不知所归。对于工作、职业以及未来的发展方向都无从把握。即使有幸被中意的公司录取，却悲剧的发现学的东西和所用的东西是两码事。更悲催的是，当终于适应了工作，自己走了好长一段弯路后猛然觉醒，原来学校里教的东西是这么用的！此时的内心是一万只驼羊（请用它的别名）蹦腾而过：“为啥当年老师就不给我说明白呢？不应该啊”。原因很简单，大学教育是脱离项目的，即使有辛在学校里参加过一些项目，在我看来也都是“半成品”快餐。就像方便面，泡个热水就能吃了，闻起来还挺香，但吃起来如同嚼蜡。当然，饿的时候了胜于无。学霸也的确有，成绩也好悟性也高。反正我是没有的，只能靠熬了。工程师一定是在项目和实践中成长的。总之，无项目不工程。
好玩：这个我觉得不用多解释了吧？凡是大牛，都有一颗好奇的心。对技术和工程更多的是报以好玩的心态，任何问题都觉得是一种挑战，每解决一个问题都会有“level up”之感。越是棘手的项目越是升级快啊，就像攻城拔寨一般，所谓“攻城狮”是也！有问题要上，没有问题，制造问题也要上！无项目，不开心。
独乐乐不如众乐乐：我们做了不少项目，与其自叹自哀，不如拉人下水啊～！无项目，不轰趴。
赚钱：一个产品级项目从评估、立项、研发、调试、测试、认证、生产。这么多环节后才能上市，可谓九死一生啊。只有产品顺利上市公司才能赚到钱，公司赚到钱了个人才能赚到钱。总之，无项目不赚钱。

## Slide 5
低功耗、低成本
多样性、非标化
实时性、灵活性
软硬结合
嵌入式系统的特点

## Slide 6
我们希望培训的是工程师，而不是码农。
工程师和码农的最大区别就是，工程师了解系统，会花更多的时间全盘考虑问题，而码农擅长写属于自己工作范畴的代码。

## Slide 7
课程大纲
学习模块 | 模块介绍
核心模块-基础篇 | 全面阐述单片机原理。即使是EE专业的学生，在大学里也都无法牢靠掌握相关的知识，需要梳理和巩固。同时需要补齐一些汇编知识，为后OS模块做铺垫。完善C语言基础，针对指针、结构体、链表做了独立的课程。以雅特利的AT32F407系列为基础。
核心模块-软硬件环境 | 掌握嵌入式系统开发的开发环境，初步设定为KEIL。因为KEIL使用非常广泛，而且官方提供免费教育版本，适合教育使用。增加第一阶梯中知识点的深度，有更多的实践课。
核心模块-综合应用 | 嵌入式系统基础硬件设计。因为嵌入式系统“软硬不分家”，所以需要对硬件系统设计进行讲解。这部分涉及PCB layout软件的基础使用方法，该部分考虑到软件授权问题，采用理论性质的课程，以老师在线演示为主。第三阶梯中有一个非常“强大”的亮点内容—傅立叶变换在单片机上的实现。
RTOS模块 | 如何在嵌入式系统中实现OS的基本原理和功能。学员需要能掌握RTOS的基本要素和使用方法，了解RTOS和Linux/Windows等传统操作系统的差异。以RT-Thread为讲解基础。
无线通讯模块 | 嵌入式系统在未来将作为IoT的核心，而所有IoT设备都有个重要的特性，就是可以互相通讯，并往往需要接入互联网。在众多的通讯方式中，以BLE最为突出。因为BLE具有几个有点：标该模块将引入一个集成BLE功能的SoC（待定）。需要对BLE进行简单的介绍，然后用BLE SoC的原厂SDK来实现一个简单的和手机通讯的例子。再实现一个基于BLE的嵌入式系统对嵌入式系统的通讯例程。
传感器应用模块 | 嵌入式应用往往要解决各类真实世界的数据采集问题，因此需要针对各类传感器做应用层面的介绍。该模块要结合前面的无线通讯模块的课程，因为采集好的数据需要通过无线方式传递给手机。以常见的加速度计为例子实现一个双击唤醒的例程。以加速度计和陀螺仪结合实现一个空中鼠标的例子。
边缘计算模块 | 简单介绍目前主流AI的实现架构，讨论如何将AI在嵌入式系统上实现。完成一个引入AI技术实现的本地语音识别例程。

## Slide 8
教学开发板
一个叫介子板的开发板
Notes: 介子：一种意义重大却鲜为人知的粒子。它所有的能量都可以用于研究，它短暂的历程里有着强大的力量。

## Slide 9
板子不离手
十二个项目一起玩
C语言中的指针、结构体和链表
我的Hello World
操作GPIO；GPIO中断；利用GPIO来唤醒系统
实现各种总线的通讯
DAC原理和实践
ADC原理和实践
傅立叶变换的原理和实践
绘制PCB基础
综合运用
获取并运行一个基于RT-Thread的小程序
实践多线程例程
实践多线程和多线程同步、通讯的例程
实践内存管理和中断管理的例程
用RT-Thread开发一个指定功能的应用
SoC作为蓝牙从机与手机通信；两个SoC（一主一从）相互通信

## Slide 10
指针
结构体
链表
变量

## Slide 11
1. 变量/常量
2. 数学运算
3. 逻辑运算
4. 赋值语句
5. 分支语句
6. 循环语句
7. 函数调用
所有的编程语言都有的元素

## Slide 12
变量和指针
请参考C-test中的工程

## Slide 13
结构体
结构体的本质是将不同的数据类型组织在一起
结构体结合指针，是面向对象编程的基础
请参考C-test中的工程

## Slide 14
链表
双向链表示意图
请参考C-test中的工程

## Slide 15
ADC原理
我们把世界看错了，却说世界欺骗了我们
DAC原理
人心的发动，是用语言来表达的
并行比较型：由多个比较器同时比较，速度非常快，但N位精度需要2N-1个比较器，价格昂贵。
逐次逼近型：顾名思义，由比较器和一个DA转换器进行逐次比较。速度快，但精度较高（>12bit）时成本高。
积分型：将输入电压转换成频率，在用计数器获得数值。简单、精度高但速率低。
-型：用很低的采样分辨率（1bit）和过采样技术，再通过数字滤波的方法增加有效分辨率。再对数据做抽取处理降低采样率。特点是模拟电路结构简单，数字电路结构复杂。
压频变换型：可以理解为一个压控振荡器，后端需要配合一个高精度的计时器来计数。低功耗、低价格。
电压输出型：通过电阻网络分压来产生需要的输出信号。
电流输出型：通过电流型电阻网对内部电流源分流，产生需要输出的信号。
PWM型：通过调整信号的脉冲宽度来改变输出信号的“能量”大小。
ADC和DAC的主要技术指标
分辨率：最低有效位所需要的模拟电压变化量。往往和有效位数相关，也和量程相关。
速率：ADC或DAC的输入输出建立时间。

## Slide 16
简单地说lwip就是 一个 删减版的 tcpip 协议栈
不懂傅立叶变换
的工程师不是好老师
距今约200年前（1822年）傅立叶发表的《热的解析理论》正式发表了我们现在称为“傅立叶级数”的三角级数方法。最初是被用于分析热过程的工具，本来没有被非常好的重视。
神奇的是一百多年后，现代数学发现傅立叶变换具有非常好的性质，在众多场合都可以使用。如今已经被各类工程领域所广泛采用，包括通讯、医疗、音视频处理和压缩，光谱分析……，甚至量子力学。
现在很多地方都不再需要工程师自己去完成傅立叶变换了，但同时我们也失去了体会其精妙思想的机会。

## Slide 17
机器语言
汇编语言
C语言
RTOS
大型OS
？？？？
被AI毁灭
事实上RTOS的发展晚于我们常见的Linux和Windows等多任务操作系统。
1981年世界上第一个商业版嵌入式操作系统（VRTX32）发布，当时只支持一些16位的单片机，如8086系列。
1990年拉布罗斯(Labrosse)，编写了一个实时操作系统内核，名为uC/OS-II。
2012年由中国开源社区主导开发的开源实时操作系统RT-Thread 1.0发布了。
RTOS和Linux或者Windows最大的差别其实是内存管理方式。由此延伸出不同的程序运行策略。
RTOS 进化史

## Slide 18
Source: Bluetooth, 2020 Market Update
为什么叫蓝牙？什么是SIG？
Notes: 在解释这些之前，先介绍简单一下蓝牙。
“蓝牙”“Bluetooth”这个词来源于10世纪一位北欧国王哈拉尔的绰号。这位国王十分喜欢吃蓝莓，牙齿都被染成蓝色了，故而绰号“蓝牙”。
当时北欧使用卢恩字母。哈拉尔国王名字的首字母缩写在卢恩字母中表示为 和 ，合起来就是现在的蓝牙标志。
蓝牙技术联盟（英语：Bluetooth Special Interest Group，缩写为SIG）。
在1999年5月20日，由索尼爱立信、IBM、英特尔、诺基亚及东芝组成。总部位于美国华盛顿州柯克兰（Kirkland, Washington）。
SIG是一个以制定蓝牙规范，与推动蓝牙技术为宗旨的国际组织。它拥有蓝牙的商标，认证并授权制造厂商使用蓝牙技术与蓝牙标志，但本身不负责蓝牙产品的设计、生产及贩售。
官方网站www.bluetooth.com。

## Slide 19
蓝牙的分类和发展
版本 | 发布年份 | 重点更新内容
1.0 1.0B 1.1 1.2 | 1998~ | BR 1Mbps。
2.0+EDR 2.1+EDR | 2004~ | EDR 2Mbps。 EDR 3Mbps。
3.0+HS | 2009~ | HS 24Mbps。
4.0 | 2010 | LE 1Mbps。
4.1 | 2013 | HS 升至54Mbps。 LE dual mode topology，支持主从一体。
4.2 | 2014 | LE Data Packet Length Extension，用户数据包长度从20字节提升至244字节。
5.0 | 2016 | LE 2Mbps。 LE Long Range。
- | 2017 | Mesh Profile
5.1 | 2019.01 | Angle of Arrival (AoA) 和 Angle of Departure (AoD) 。
5.2 | 2019.12 | LE Audio。
Notes: 在解释这些之前，先介绍简单一下蓝牙。
“蓝牙”“Bluetooth”这个词来源于10世纪一位北欧国王哈拉尔的绰号。这位国王十分喜欢吃蓝莓，牙齿都被染成蓝色了，故而绰号“蓝牙”。
当时北欧使用卢恩字母。哈拉尔国王名字的首字母缩写在卢恩字母中表示为 和 ，合起来就是现在的蓝牙标志。
蓝牙技术联盟（英语：Bluetooth Special Interest Group，缩写为SIG）。
在1999年5月20日，由索尼爱立信、IBM、英特尔、诺基亚及东芝组成。总部位于美国华盛顿州柯克兰（Kirkland, Washington）。
SIG是一个以制定蓝牙规范，与推动蓝牙技术为宗旨的国际组织。它拥有蓝牙的商标，认证并授权制造厂商使用蓝牙技术与蓝牙标志，但本身不负责蓝牙产品的设计、生产及贩售。
官方网站www.bluetooth.com。

## Slide 20
BLE实战训练
链路层状态机
发现和连接的过程
BLE协议栈
Notes: 在解释这些之前，先介绍简单一下蓝牙。
“蓝牙”“Bluetooth”这个词来源于10世纪一位北欧国王哈拉尔的绰号。这位国王十分喜欢吃蓝莓，牙齿都被染成蓝色了，故而绰号“蓝牙”。
当时北欧使用卢恩字母。哈拉尔国王名字的首字母缩写在卢恩字母中表示为 和 ，合起来就是现在的蓝牙标志。
蓝牙技术联盟（英语：Bluetooth Special Interest Group，缩写为SIG）。
在1999年5月20日，由索尼爱立信、IBM、英特尔、诺基亚及东芝组成。总部位于美国华盛顿州柯克兰（Kirkland, Washington）。
SIG是一个以制定蓝牙规范，与推动蓝牙技术为宗旨的国际组织。它拥有蓝牙的商标，认证并授权制造厂商使用蓝牙技术与蓝牙标志，但本身不负责蓝牙产品的设计、生产及贩售。
官方网站www.bluetooth.com。

## Slide 21
论一个项目经理的修养
需求
功能
评估
系统架构
研发
硬件
成本
成本
开发周期估算
软件
生产测试方案
生产
物料、备货
品质管理
测试
随机测试
压力测试
认证
电磁兼容性
安规
周期
30%
20%
20%
10%
20%
重要性占比（经验值）
工作量占比（经验值）
10%
30%
30%
10%
20%

## Slide 22
工作量
重要性
评估
研发
测试
认证
生产
工作量 vs 重要性（ PM视角）
PM视角

## Slide 23
项目中常见的工具
常用开发环境和工具
KEIL
IAR
常用代码编辑工具
SourceInsight
VS code
常用的PCBlayout工具
GNU
SlickEdit
Cadence Allegro
Altium Designer
常用工具
电烙铁
万用表
电源
示波器、逻辑分析仪
频谱仪
网分
信号发生器
...
JLink
Git/Subversion

## Slide 24
进训练营
二维码